РУКОВОДСТВО

EBS.500

ЛЕНТОЧНАЯ ОТРЕЗНАЯ ПИЛА

# ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

1. НЕ СНИМАЙТЕ ЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА и сохраняйте их в исправном состоянии.

2. УБИРАЙТЕ РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ И РАЗДВИЖНЫЕ КЛЮЧИ. Пред каждым включением инструмента убедитесь, что они извлечены.

3. ПОДДЕРЖИВАЙТЕ ЧИСТОТУ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ. Загроможденные участки и верстаки провоцируют несчастные случаи.

4. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ В ОПАСНОЙ ОБСТАНОВКЕ. Не пользуйтесь электроинструментом в местах с повышенной влажностью или под дождем. Обеспечьте хорошее освещение рабочего места.

5. ХРАНИТЬ ВДАЛИ ОТ ДЕТЕЙ. Все посторонние лица должны находиться вне рабочей зоны.

6. ОБЕСПЕЧЬТЕ ЗАЩИТУ РАБОЧЕГО МЕСТА ОТ ДЕТЕЙ с помощью замков, общих выключателей или путем извлечения ключей стартера.

7. НЕ ФОРСИРУЙТЕ РАБОТУ ИНСТРУМЕНТА. Работу лучше и безопаснее при скорости, на которую инструмент рассчитан.

8. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ. Не используйте инструмент или насадку для работы, для которой он не предназначен.

9. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПОДХОДЯЩИЙ УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ ШНУР. Убедитесь, что ваш удлинительный шнур в исправном состоянии. При использовании удлинительного шнура убедитесь, что он рассчитан на ток, питающий ваш инструмент. Шнур недостаточного сечения может вызвать падение питающего напряжения, приводящее к потере энергоснабжения и перегреву. Выбирайте правильный номинал в зависимости от длины шнура и номинального тока, указанного на паспортной табличке. Если имеются сомнения, выбирайте шнур следующего по величине сечения.

10. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПОДХОДЯЩУЮ ОДЕЖДУ. Не надевайте свободную одежду, перчатки, галстуки, кольца, браслеты или другие украшения, которые могут попасть в движущиеся части. Рекомендуется надевать нескользящую обувь. Закрывайте длинные волосы подходящим головным убором.

11. ВСЕГДА ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ И ЗАЩИТНЫЕ НАУШНИКИ. Кроме того используйте лицевой щиток или респиратор, если при резке образуется много пыли. Очки для повседневной носки с ударопрочными линзами НЕ ЯВЛЯЮТСЯ защитными очками.

12. ЗАКРЕПЛЯЙТЕ ЗАГОТОВКУ. Используйте зажимы или тиски для фиксации заготовки, когда это возможно. Это безопаснее, чем держать заготовку рукой, а также это освобождает обе руки для управления инструментом.

13. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ДОТЯГИВАТЬСЯ ДО КАКИХ-ЛИБО ПРЕДМЕТОВ. Сохраняйте устойчивое положение и постоянно удерживайте равновесие.

14. ЗАБОТЬТЕСЬ ОБ ИНСТРУМЕНТАХ. Для оптимальной и безопасной работы держите инструменты острыми и чистыми . Следуйте инструкциям по смазке и замене принадлежностей.

15. ОТКЛЮЧАЙТЕ ИНСТРУМЕНТЫ от электропитания перед обслуживанием, при смене приспособлений, таких как полотна, резцы, режущие насадки и т.д.

16. МИНИМИЗИРУЙТЕ РИСК НЕПРЕДНАМЕРЕННОГО ВКЛЮЧЕНИЯ. Перед включением в сеть убедитесь, что переключатели находятся в выключенном положении.

17. ИСПОЛЬЗУЙТЕ РЕКОМЕНДОВАННЫЕ АКСЕССУАРЫ. Сверяйтесь с руководством пользователя относительно рекомендованных аксессуаров. Применение неподходящих аксессуаров может вызвать несчастный случай.

18. НИКОГДА НЕ ВСТАВАЙТЕ НА ИНСТРУМЕНТ. Может произойти серьезная травма при опрокидывании инструмента или случайном касании.

19. ПРОВЕРЯЙТЕ ДЕТАЛИ НА НАЛИЧИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ. Перед дальнейшим использованием инструмента необходимо тщательно проверять защитные устройства и другие детали на наличие повреждений и определение их работоспособности и функциональности – проверяйте центровку и крепление движущихся частей, поломку деталей или любые другие условия, которые могут повлиять на функционирование. Защитные устройства и другие детали, которые повреждены, должны быть отремонтированы или заменены.

20. НАПРАВЛЕНИЕ ПОДАЧИ. Подавайте заготовку на полотно или лезвие только против направления вращения полотна или лезвия.

21. НИКОГДА НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ БЕЗ ПРИСМОТРА РАБОТАЮЩИЙ ИНСТРУМЕНТ. ОТКЛЮЧАЙТЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ. Не оставляйте инструмент, пока он не остановится полностью. Для блокировки переключателя в выключенном положении извлеките ключ из переключателя. Поместите ключ в место, недоступное для детей и других лиц, не имеющих подготовки по использованию инструмента.

(1) ИСПОЛЬЗУЙТЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ГЛАЗ.

(2) НЕ УБИРАЙТЕ ОТРЕЗАННЫЕ ЗАГОТОВКИ, ПОКА ПОЛОТНО НЕ ОСТАНОВИТСЯ.

(3) ПОДДЕРЖИВАЙТЕ ПРАВИЛЬНОЕ НАТЯЖЕНИЕ ПОЛОТНА, НАПРАВЛЯЮЩИХ ПОЛОТНА И УПОРНОГО ПОДШИПНИКА,

(4) РЕГУЛИРУЙТЕ ВЕРХНЮЮ НАПРАВЛЯЮЩУЮ ТАК, ЧТОБЫ ОНА НЕ КАСАЛАСЬ ЗАГОТОВКИ.

(5) ПЛОТНО ПРИЖИМАЙТЕ ЗАГОТОВКУ К СТОЛУ.

Материалы для резки

Инструмент предназначен для резки таких материалов, как сталь, железо, медь и т.д. НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТОТ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РЕЗКИ ДЕРЕВА ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ ОПАСНОСТЬ.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ШТЕПСЕЛЬ

Поскольку в разных странах используются разные штепсели, пользователь должен установить штепсель, применяющийся в его стране.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАЗЕМЛЕНИЮ

В случае неисправности или поломки, заземление обеспечивает путь наименьшего сопротивления для электрического тока, что снижает риск поражения электротоком. Данный инструмент оборудован электрошнуром с заземляющим проводом и заземляющим штепселем. Штепсель включается в подходящую розетку, которая правильно установлена и заземлена в соответствии с местными нормами и правилами.

Не вносите изменений в прилагаемый штепсель – если он не входит в розетку, квалифицированный электрик должен установить подходящую розетку. Неправильное подключение провода для заземления оборудования может привести к поражению электротоком. Провод с изоляцией с внешней поверхностью зеленого цвета с желтыми полосами или без является проводом для заземления оборудования.

Если требуется ремонт или замена электрошнура или штепселя, не подключайте провод для заземления оборудования к контакту под напряжением. Вмести с квалифицированным электриком или обслуживающим персоналом сверьтесь с инструкциями по заземлению, а в случае сомнения проверьте правильность заземления инструмента.

## Приработка полотна

Для обеспечения расчетного срока службы и качества нового полотна первые два или три разреза должны производиться с пониженным давлением на заготовку, чтобы время резки было почти в два раза дольше, чем обычно требуется (см. таблицу параметров резания).

Правильное положение заготовки в зажиме

Разрезаемые заготовки всегда должны плотно прижиматься в зажиме прямо между двумя губками без установки дополнительных предметов. Для плоских профилей, брусков или особых форм см. примеры на рис. B.

Для резки длинных заготовок используйте стойку с роликами для их поддержки.

## Выбор полотна (рис. C)

Внимание:

- НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПОВРЕЖДЕННЫЕ ИЛИ ДЕФОРМИРОВАННЫЕ ПОЛОТНА.

- НИКОГДА НЕ ЧИСТИТЕ ПОЛОТНО ПИЛЫ, КОГДА ОНО В ДВИЖЕНИИ.

Выбор правильного полотна и его зубьев зависит от типа материала, который вы собираетесь резать, и от его сечения. Ваша ленточная пила оснащена металлическим полотном 1325 мм x 13 мм, толщиной 0,65 мм. Для замены имеются полотна с плотностью 6-10 зубьев на дюйм. Требования указаны в таблице параметров резания (Рис. C).

## Обслуживание

- Будьте осторожны: перед каждой чисткой или операцией по обслуживанию убедитесь, что штепсель не находится в электрической розетке.

- Очищайте инструмент от остатков с помощью пылесоса или щетки, также проводя ими над направляющими полотна. Поддерживайте ленточную пилу в хорошем состоянии: если она не используется длительное время, уберите ее в заводскую упаковку и поместите в сухое место. В этом случае рекомендуется ослабить натяжение полотна, чтобы не держать его под натяжением без необходимости.

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

РИС. 1

На рисунке показаны:

Корпус			(A)	Рукоять				(B)

Переключатель	(C)	Кнопка				(D)

Шток			(E)	Зажимная рукоятка	(F)

РУЧНАЯ РЕЗКА

Для пружины!

Необходимо затянуть винт (E), чтобы стальная

пластина (F) была под углом около 45 градусов.

РИС. 2

Для включения переведите переключатель (H на Рис.2) в положение

ON (I) (ВКЛ.). Нажмите кнопку (B на Рис. 1) при ручной резке.

Данный инструмент рассчитан на резку без охлаждения.

Чтобы избежать чрезмерного нагрева полотна пилы

не используйте ее без остановки дольше 70 минут.

! ВНИМАНИЕ: КОГДА ИНСТРУМЕНТ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАБЛОКИРОВАН В ВЫКЛЮЧЕННОМ ПОЛОЖЕНИИ (O).

РЕГУЛИРОВКА

Регулировка расстояния зажимного кронштейна

Если требуется разрезать несколько заготовок одинаковой длины, используйте зажимной кронштейн (D на Рис.1), поставляемый с ленточной пилой, чтобы не повторять замеры.

Регулировка направляющей ленточной пилы

Ваша отрезная пила оснащена направляющей (I на Рис.3)

со встроенной защитой, которая направляет часть полотна,

необходимую для разреза, одновременно защищая

неиспользуемую часть полотна. Для этого просто ослабьте

зажимную рукоятку (J на Рис.G3) и переместите направляющую

(I на Рис.3), чтобы приблизить или отдалить разрезаемую

заготовку.

РИС.4 Регулировка угла резания

Ленточная пила может резать под углом от 0° до 60°.

Ослабьте зажимную рукоятку (K на Рис.9) и поворачивайте

раму полотна пилы (L на Рис.9), пока не достигнете

нужного угла. Затем затяните зажимную рукоятку.

РИС.5 Замена полотна пилы

Поднимите головку пилы в вертикальное положение и откройте

ограждение пилы. Ослабьте головку натяжного винта (А на Рис.5) так,

чтобы полотно пилы соскользнуло с колес. Установите новое полотно

с наклоном зубьев с сторону двигателя следующим образом:

- Поместите полотно между каждым из направляющих подшипников (N на Рис.5).

- Обведите полотно вокруг шкива двигателя (нижнего) левой рукой и удерживайте его в этом положении.

- Удерживайте полотно натянутым на шкиве двигателя, потянув полотно вверх правой рукой, держась за верхнюю часть полотна.

- Уберите левую руку с нижнего шкива и возьмитесь за верхнюю часть полотна, чтобы продолжать тянуть его вверх.

- Уберите правую руку с полотна и отрегулируйте положение верхнего шкива, чтобы можно было обвести левой рукой полотно вокруг шкива с помощью большого пальца, используя указательный и мизинец как направляющие.

- Поворачивайте головку винта натяжения полотна (M на Рис.5) по часовой стрелке до момента, когда полотно перестанет соскальзывать. Не затягивайте чрезмерно.

- Установите ограждение на место.

- Капните 1-2 капли масла на полотно.

Транспортировка

Перед транспортировкой инструмента заблокируйте верхнюю

и нижнюю части, как показано на Рис.6.

Затем поднимайте инструмент,

как показано на Рис.7.

СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

| № | Кол-во | Артик. № | Описание |  | № | Кол-во | Артик. № | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 500.0002 220v | Двигатель с приводом |  | 28 | 2 | отсутствует | отсутствует |
| 1 | 1 | 500.0002 110v | Двигатель с приводом |  | 29 | 1 | 500.0029 | Болт 5*10 |
| 3 | 4 | 500.0003 | Болт 8*25 |  | 30 | 1 | отсутствует | отсутствует |
| 4 | 4 | 500.0004 | Пружинная шайба M8 |  | 31 | 1 | 500.0031 | Защитный щиток |
| 5 | 4 | отсутствует | отсутствует |  | 32 | 1 | 500.0032 | Фиксированная пластина направляющей полотна |
| 7 | 1 | 500.0007 | Маховик двигателя |  | 32A | 1 | 500.0032A | Подшипник 625 |
| 8 | 1 | отсутствует | отсутствует |  | 32B | 1 | 500.0032B | Штифт |
| 8A | 1 | отсутствует | отсутствует |  | 33 | 2 | отсутствует | отсутствует |
| 9 | 1 | 500.0009 | Штифт |  | 34 | 2 | 500.0034 | Подшипник 607 |
| 10 | 1 | 500.0010 | Возвратный маховик |  | 35 | 2 | 500.0035 | Подшипник 607 |
| 11 | 2 | 500.0011 | Подшипник 6202 |  | 36 | 2 | 500.0036 | Ось смещения |
| 12 | 1 | 500.0012 | Болт 8*16 |  | 37 | 2 | отсутствует | отсутствует |
| 13 | 1 | 500.0013 | Крышка корпуса |  | 38 | 2 | отсутствует | отсутствует |
| 14 | 4 | отсутствует | отсутствует |  | 39 | 1 | 500.0039 | Рычаг |
| 15 | 4 | отсутствует | отсутствует |  | 40 | 2 | 500.0040 | Подшипник 625 |
| 16 | 4 | отсутствует | отсутствует |  | 41 | 2 | 500.0041 | Штифт |
| 17 | 1 | 500,0017 | Зажимной винт 8*16 |  | 42 | 2 | отсутствует | отсутствует |
| 17A | 1 | 500.0017A | Скользящий блок для натяжения полотна |  | 43 | 2 | отсутствует | отсутствует |
| 17B | 2 | 500.0017B | Направляющая |  | 44 | 2 | 500.0044 | Подшипник 607 |
| 18 | 4 | отсутствует | отсутствует |  | 45 | 2 | отсутствует | отсутствует |
| 19 | 4 | отсутствует | отсутствует |  | 46 | 2 | отсутствует | отсутствует |
| 20 | 4 | 500.0020 | Болт 8*25 |  | 47 | 1 | 500.0047 | Левое ограждение полотна |
| 21 | 1 | 500.0021 | Концевой выключатель |  | 48 | 1 | 500.0048 | Болт |
| 22 | 1 | 500.0022 | Рукоятка |  | 49 | 1 | отсутствует | отсутствует |
| 23 | 1 | 500.0023 | Трубка |  | 50 | 1 | 500.0050 | Пластина тисков |
| 23A | 1 | отсутствует | отсутствует |  | 51 | 1 | 500.0051 | Зажимная ручка |
| 24 | 1 | 500.0024 | Рама корпуса |  | 52 | 1 | отсутствует | отсутствует |
| 24A | 1 | 500.0024A | Полотно |  | 53 | 8 | отсутствует | отсутствует |
| 25 | 2 | отсутствует | отсутствует |  | 54 | 1 | 500.0054 | Тиски |
| 26 | 2 | отсутствует | отсутствует |  | 54A | 1 | отсутствует | отсутствует |
| 27 | 2 | 500.0027 | Болт 6*25 |  | 55 | 1 | отсутствует | отсутствует |

продолжение ->

| № | Кол-во | Артик. № | Описание |  | № | Кол-во | Артик. № | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56-59 | 1 | 500.0056 | Набор фиксирующих болтов |  | 84 | 1 | 500.0084 | Ось |
| 60 | 1 | 500.0060 | Основание зажима |  | 85 | 1 | 500.0085 | Пластина 45° |
| 61 | 1 | 500.0061 | Зажимное гнездо |  | 86 | 2 | 500.0086 | Подшипник |
| 62 | 1 | отсутствует | отсутствует |  | 87 | 1 | отсутствует | отсутствует |
| 62(1) | 1 | отсутствует | отсутствует |  | 88 | 1 | отсутствует | отсутствует |
| 63 | 6 | 500.0063 | Болт 8*16 |  | 89 | 1 | отсутствует | отсутствует |
| 63(1) | 1 | отсутствует | отсутствует |  | 90 | 1 | отсутствует | отсутствует |
| 64 | 4 | 500.0064 | Резиновая подкладка |  | 91 | 1 | 500.0091 | Винты |
| 65 | 1 | отсутствует | отсутствует |  | M1 | 1 | 500.1001 | Главный вал |
| 66 | 1 | отсутствует | отсутствует |  | M2 | 1 | 500.1002 | Шпонка |
| 67 | 1 | отсутствует | отсутствует |  | M3 | 2 | 500.1003 | Подшипник |
| 68 | 1 | 500.0068 | Ограничитель прутковой заготовки |  | M4 | 1 | 500.1004 | Стопорное кольцо |
| 69 | 1 | 500.0069 | Кронштейн ограничителя |  | M5 | 1 | 500.1005 | Шестеренка |
| 70 | 1 | отсутствует | отсутствует |  | M6 | 1 | 500.1006 | Шпонка |
| 71 | 1 | отсутствует | отсутствует |  | M7 | 1 | 500.1007 | Вал зубчатой передачи |
| 72 | 1 | отсутствует | отсутствует |  | M8 | 1 | 500.1008 | Корпус редуктора |
| 73 | 2 | отсутствует | отсутствует |  | M9 | 2 | 500.1009 | Подшипник |
| 74 | 2 | отсутствует | отсутствует |  | M10 | 1 | 500.1010 | Сальник |
| 75 | 1 | отсутствует | отсутствует |  | M11 | 1 | 500.1011 | Шестеренка |
| 75(1) | 1 | отсутствует | отсутствует |  | M12 | 1 | 500.1012 | Верхняя крышка |
| 76 | 1 | 500.0076(1) | Подшипник |  | M13 | 1 | 500.1013 | Винты |
| 76(1) | 1 | отсутствует | отсутствует |  | M14 | 1 | 500.1014 | Гайка |
| 77 | 1 | отсутствует | отсутствует |  | M15 | 1 | 500.1015 | Крыльчатка |
| 78 | 1 | отсутствует | отсутствует |  | M16 | 1 | 500.1016 | Винт |
| 79 | 1 | отсутствует | отсутствует |  | M17 | 1 | 500.1017 | Электрическая плата |
| 80 | 1 | 500.0080 | Держатель пружины |  | M18 | 1 | 500.1018 | Сальник |
| 81 | 1 | 500.0081 | Гайка подшипника |  | M19 | 1 | 500.1019 | Двигатель |
| 81A | 1 | 500.0081A | Подшипник |  | M20 | 1 | 500.1020 | Переключатель |
| 81B | 1 | 500.0081B | Крышка подшипника |  | M21 | 1 | 500.1021 | Нижняя крышка |
| 82 | 1 | 500.0082 | Болт |  | M22 | 1 | 500.1022 | Штепсель |
| 83 | 1 | 500.0083 | Пружина |  | M23 | 1 | 500.1023 | Кабель рукоятки |

# Text boxes

#### Ленточная отрезная пила

#### Ленточная отрезная пила

#### Ленточная отрезная пила

Рис. B

#### Ленточная отрезная пила

#### Ленточная отрезная пила

Граница оборудования

B

D

C

A

E

F

H

Рис. 2.

#### Ленточная отрезная пила

###### Рис.3

L

K

###### Рис.4

M

N

###### Рис. 5

#### Ленточная отрезная пила

Заблокированное положение

###### Рис. 6

###### Рис. 7

Подробный сборочный чертеж